# Противогаз гражданский фильтрующий ГП-21

Противогаз предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого человека из числа гражданского населения, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны от ОВ, РП, БА АХОВ и АХОВИД.

Противогаз должен быть сертифицирован в системе добровольной сертификации аварийно-спасательных средств МЧС России.

Требования к качеству: Продукция должна быть новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), год выпуска – 2014 год.

При поставке продукция должна сопровождаться:

- паспортом на партию, в котором приведены основные характеристики, свидетельство о приемке ОТК, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт подписывается руководителем предприятия – изготовителя и начальника ОТК предприятия – изготовителя и заверяется печатью завода-изготовителя.

- копией сертификата.

Гарантийный срок хранения – не менее 10 лет с момента изготовления изделия.

# Технические характеристики:

- масса противогаза, создающая нагрузку на голову, кг, не более – 0,76;

- разборчивость речи, %, не менее - 96;

- ограничение поля зрения, %, не более -10;

- габаритные размеры при размещении в сумке, мм – 280х210х100;

- сопротивление  постоянному потоку воздуха при объемном расходе воздуха 30 л/мин, мм. вод. ст., не более:

на вдохе – 21;

на выдохе – 6

-  коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ), %, не более – 0,0002 ;

- коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более – 0,0001.

Противогаз должен быть предназначен для использования во всех климатических зонах.

Противогаз может использоваться при объемной доле свободного кислорода в атмосфере не менее 17% и концентрации опасных веществ не более 100 величин ПДК.

| Наименование вещества | ФПК |
| --- | --- |
|  | ГП-7КБ Универсал |
| Аммиак при концентрации 0,7 мг/ л, мин, не менее | 50 |
| Водород цианистый при концентрации 5,0 мг/ л, мин, не менее | 20 |
| Декан при концентрации 0,05 мг/ л, мин, не менее | 1000 |
| Диоксид серы при концентрации 2,7 мг/ л, мин, не менее | 20 |
| Сероводород при концентрации 10,0 мг/ л, мин, не менее | 40 (при 1,4 мг/л) |
| Синильная кислота при концентрации 5,0 мг/ л, мин, не менее | 20 |
| Коэффициент проницаемости по парам радионуклиида йода -131 и йодистого -131 метила при расходе воздуха 28,6 дм3/мин и начальной концентрации 3,8*10-5 КИ/л, %, не более | - |
| Циклогексан при концентрации 3,5 мг/ л, мин, не менее | 70 |
| Хлор при концентрации 5,0 мг/ л, мин, не менее | 20 (при 15,0 мг/л) |
| Хлористый циан при концентрации 5,0 мг/ л, мин, не менее | 20 |

# Требования к маркировке фильтрующей коробке (ФКП)

ГП-7КБ Универсал

На каждой ФПК ГП-7КБ Универсал наклеена самоклеющаяся этикетка, содержащая следующие данные: - товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; - наименование и марка ФПК (ГП-7КБ Универсал); - обозначение технических условий на ФПК; - единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза и код органа по сертификации; - номер партии; - дата изготовления (месяц и год); - окончание срока годности (месяц и год); -назначение ФПК; - пиктограмма «См.указания по эксплуатации»; - надпись «Эксплуатируется во всех климатических регионах (поясах) при температуре от минус 40 до плюс 50°С»; - надпись «Использовать при содержании кислорода в атмосфере не менее 17% и концентрации ОВ не превышающей 100 величин ПДК»; - надпись «Способы ухода и утилизации изложены в указании по эксплуатации». Цветовая маркировка этикетки — фиолетовая.

Комплектность противогаза:

- ФПК – 1 шт

- панорамная маска МП-3 – 1шт;

-  сумка для противогаза-1 шт.;

-  руководство по эксплуатации-1 шт. на ящик;

- паспорт на партию – 1 экз. на партию.

Соответствие требованиям ГОСТ:

- Лицевая часть МП-3 должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.189-99, категория 3 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия»: маска специального назначения, предназначенная для применения в условиях аварий».

- Все материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления противогаза должны соответствовать ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования», ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

- ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

# Конструктивные требования:

Лицевая часть МП-3 состоит из корпуса в виде маски объемного типа с подмасочником, «независимым» обтюратором, отформованным заодно целое с корпусом маски, панорамного «мягкого» стекла термическим способом вмонтированного в корпус, переговорного устройства, узла выдоха с двумя клапанами выдоха, наголовника, двух узлов вдоха - подсоединения ФПК, один из которых закрыт заглушкой. В место клапанного узла приспособления для приема воды  в отверстие лицевой части вставлена заглушка.

ФПК должна иметь резьбу горловины в соответствии с ГОСТ 8762-75. Материалы ФПК должны быть  искробезопасными.

# Упаковка:

Противогаз должен быть в заводской упаковке – ящике. В каждом ящике должно быть упаковано 20 комплектов противогазов. Габаритные размеры ящика - 920×480×477. Вес брутто – не более 45 кг.