ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогазов детских фильтрующих

Назначение:

Противогаз детский фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, от:

- отравляющих веществ вероятного противника (хлорциан, зарин, зоман, фосген и т.п.);

- радиоактивных веществ (радионуклиды йода и его органические соединения);

- аэрозолей (пыль, дым, туман), включая биологические аэрозоли и радиоактивную пыль;

- аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД).

Особые условия:

Противогаз детский фильтрующий должен быть разработан в соответствии с Тактико-техническим заданием государственного Заказчика.

- Противогазы  должны быть новыми, не бывшие ранее в использовании, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не переделанными, не собранными из компонентов, бывших в эксплуатации (хранении), без каких либо ограничений (залог, запрет, арест). Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

Противогазы приобретаются на основании:

- Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

-  Постановления Правительства РФ от 10.11.96г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановления Правительства РФ от 27 апреля 2000г. №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств».

- Приказа МЧС России от 21 декабря 2005г. №993 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».

Комплект поставки:

- Фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) цельнометаллическая с металлическим дном  и металлическим экраном входного отверстия, в едином исполнении с лакокрасочным покрытием защитного цвета - 1шт.;

- Лицевая часть  МД-4Д или эквивалент -1 шт;

- Коробка с незапотевающими пленками– 1шт.;

- Сумка для хранения и ношения противогаза -1 шт.;

- Памятка по обращению с противогазом – 1шт.

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 экз. на ящик;

- Формуляр на изделие – 1экз. на партию.

Техническая характеристика:

- Масса противогаза в комплекте без сумки, не более 750 г ;

- Масса фильтрующе-поглощающей коробки, не более 250 г ;

- Коэффициент проницаемости ФПК по СМТ (без контроля на струйку), %,  не более 0, 0002 ;

- Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, % не более 0, 0001 ;

- Сопротивление противогаза дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха 30 дм3 /мин, - не более18  мм  вод. ст. ( 176, 4 Па);

- Угол обзора в противогазе, не менее: вверх - 30 °, вниз - 30 °, внутрь - 15 °, наружу - 50 °;

- Температурный диапазон эксплуатации, от минус 40 ºС до плюс 40ºС;

- Подтвержденный гарантийный срок хранения противогазов в заводской упаковке, не менее  12 лет с момента изготовления изделия

Время защитного действия ФПК по опасным химическим веществам,  не менее:

- циан водорода при концентрации 5 мг/дм3 – 18 мин;

- циан хлористый при концентрации 5 мг/дм3 – 18 мин.

- сероводород при концентрации 10,0 мг/дм3) – 25 мин;

- хлор при концентрации 5,0 мг/дм3 – 40 мин;

- соляная кислота при концентрации 5,0 мг/дм3 - 20 мин;

- тетраэтилсвинец при концентрации 2,0 мг/дм3 – 50 мин;

- этилмеркаптан при концентрации 5,0 мг/дм3 – 40 мин;

- нитробензол при концентрации 5,0 мг/дм3 – 40 мин;

- фенол при концентрации 0,2 мг/дм3 – 200 мин;

- фурфурол при концентрации 1,5 мг/дм3 – 300 мин.

Дата изготовления –  2014 год.

Особенности конструкции:

Соответствовать приказу МЧС РФ от 27.05. 2003 № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля».

Конструкционный материал фильтрующе – поглощающей коробки должен быть защищен от коррозии, при механических повреждениях должен обладать следующими свойствами: не разрушаться, позволять визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (вмятины), пересыпание шихты.

Фильтрующе-поглощающая коробка должна  иметь форму цилиндра. ФПК  при закрытых верхнем колпачке и нижней пробке должна быть герметична. Закатной шов ФПК должен быть расположен в зоне фильтрующего элемента  для исключения попадания неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону вдоха, в случае механического повреждения закатного шва.

ФПК должна быть с резьбой горловины и колпачка в соответствии с ГОСТ 8762-75 «Резьба круглая диаметром 40 мм для противогазов и калибры к ней. Основные размеры» Качество лакокрасочного покрытия ФПК должно соответствовать ГОСТ 9.032

Конструкционный материал фильтрующе – поглощающей коробки должен быть искробезопасным и иметь подтверждение ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Резьбовые соединения комплектующих деталей противогаза должны соответствовать ГОСТ 8762-75 «Резьба круглая диаметром 40 мм для противогазов и калибры к ней. Основные размеры».

Особенности маркировки:

На цилиндрической части ФПК между зигами наносится наименование изделия, между зигом и закатным швом наносится условное обозначение предприятия-изготовителя, дата изготовления (квартал - римскими цифрами и две последние цифры года – арабскими цифрами), номер партии. На экране дна коробки методом штамповки изнутри выдавлено условное обозначение предприятия-изготовителя, и две последние цифры года изготовления. На конусной части коробки со стороны горловины методом штамповки изнутри наносится наименование предприятия-изготовителя побуквенно.

Особенности упаковки:

Противогазы упаковываются в ящик. В каждом ящике должно быть 30 комплектов противогазов. Лицевые части должны быть уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте:

-  1 рост – 12 шт., 2 рост – 18 шт.;

Особенности поставки:

Партия противогазов сопровождается:

- формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке ВП МО РФ, заключение представителя Заказчика, гарантийные обязательства и другая информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя;

- сертификатом соответствия в соответствии с ФЗ РФ № 184 «О техническом регулировании»

- также может сопровождаться протоколом  приемо-сдаточных испытаний, проведённых на заводе-изготовителе, на каждую партию поставляемых изделий;

Заказчик вправе при поставке продукции:

-Проводить экспертизу (проверку) в целях определения качества и (или) качества (комплектности) поставленного товара на соответствие требованиям  ГОСТ, ТУ, условиям и требованиям, установленным в аукционной  документации электронного аукциона.

При этом Заказчик также имеет право требовать подтверждение качества поставляемой продукции предоставлением Поставщиками протоколов   испытаний  в  лабораториях,  имеющих соответствующую  аккредитацию  на  осуществление  этого (данного) вида деятельности,  либо  иметь  подтверждающие  документы,  утвержденные и согласованные службами гражданской обороны.