ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку камер защитных детских КЗД-6

1. Общие требования к поставляемому товару.

- Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2014 года (включая комплектующие), ранее не находившимся в использовании у Поставщика (или у третьих лиц), не подвергавшимся ремонту (модернизации или восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Не допускается поставка товара бывшего в эксплуатации или на хранении.

Основание приобретения данной продукции:

- Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановления Правительства РФ от 10.11.96г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановления Правительства РФ от 27 апреля 2000г. №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств».

- Приказа МЧС России от 21 декабря 2005г. №993 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»;

- Приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».

2. Количество и наименование поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Кол-во товара (шт.) | Характеристика товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камера защитная детская |  | Назначение: Камера защитная детская должна быть предназначена для защиты детей в возрасте до 1,5 лет от отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП) и бактериальных средств (БС). Защита ребенка в камере защитной детской должна обеспечиваться благодаря поглощению всех ОВ диффузионным материалом, который должен состоять из специальных диффузионно-сорбирующих элементов. Технические характеристики камеры защитной детской: Должно быть обеспечено время непрерывного пребывания ребенка в камере, часов, не менее: Притемпературе наружного воздуха от -20°С до -15°С не менее 0,5; Притемпературе наружного воздуха от -15°С до -10°С не менее 1,0; Притемпературе наружного воздуха от -10°С до +26°С не менее 6,0; Притемпературе наружного воздуха от +26°С до +30°С не менее 3,0; Притемпературе наружного воздуха от +30°С до +33°С не менее 2,0; Притемпературе наружного воздуха от +33°С до +34°С не менее 1,5; Притемпературе наружного воздуха от +34°С до +35°С не менее 0,5. Габаритные размеры камеры защитной детской, см, не более:115×45×50. Камера защитная детская должна иметь конструкцию, в которой можно будет удобно переносить ребенка. Масса камеры защитной детской, не более 4,5 кг. Камера защитная детская должна быть вложена в полиэтиленовый мешок, заваренный термоконтактной сваркой. Комплектность камеры защитной детской: оболочка с вмонтированными в нее диффузионно-сорбирующими элементами; тесьма плечевая; каркас; поддон; зажим; накидка полиэтиленовая для защиты от осадковдиффузионно-сорбирующих элементов; пакет полиэтиленовый для использованного белья и пеленок; материал ремонтный из прорезиненной ткани; техническое описание на камеру защитную детскую; инструкция по эксплуатации на камеру защитную детскую; - паспорт или формуляр на камеру защитную детскую. Требования к маркировке камеры защитной детской, таре и упаковке: На оболочке камеры защитной детской с изнаночной стороны тёмной несмываемой водой краской должно быть нанесено: обозначение камеры; шифр предприятия-изготовителя; номер партии; месяц, год изготовления (две последние цифры). Камера защитная детская должна быть упакована в картонную коробку. Картонные коробки должны быть упакованы в ящик по 6 шт. Ящик под камеры защитные детские должен быть изготовлен из материала, обеспечивающего надёжную защиту от влаги и механических повреждений, иметь ручки для переноса. Маркировка ящиков должна быть в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов». Дополнительные требования к камерам защитным детским: Год выпуска – не ранее 2014 года. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – не менее 10 лет с даты выпуска камеры защитной детской. |

3. Особенности поставки:

При поставке изделия сопровождаются:

- Паспортом (формуляром) с отметкой военного представительства Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя.

4.	Вышеуказанные документы должны быть представлены Поставщиком на этапе поставки товара.